GY

中华人民共和国广播电视和网络视听工程建设行业标准

有线电视接入网工程技术标准

Technical standard for cable television access network engineering

(征求意见稿)

国家广播电视总局发 布

前  言

根据国家广播电视总局2019年编制计划，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上制定了本标准。

本规范的主要内容是：1 总则；2 术语和缩略语；3 工程设计要求；4 工程施工要求；5 工程验收要求等。

经授权负责本标准具体解释的单位：国家广播电视总局工程建设标准定额管理中心。本标准在执行过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送国家广播电视总局工程建设标准定额管理中心。

地址：北京市西城区南礼士路13号。

邮编：100045

电话：（010）68020046

传真：（010）68020046

邮箱：bz@drft.com.cn

主编单位：中广电广播电影电视设计研究院

参编单位：中国广播电视网络有限公司

东方有线网络股份有限公司

北方联合广播电视网络股份有限公司

广东省广播电视网络股份有限公司

主要起草人：裴家兴  朱智钢  卢均乐  王 涛  李承基  张文华 王正军  王兆恒  徐江山  茹伟光

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语和缩略语	1

2.1  术语	1

2.2  缩略语	2

3  工程设计要求	3

3.1  一般要求	3

3.2  规划要求	3

3.3  系统设计要求	4

3.4  机房设计要求	4

3.5  设备设计要求	4

3.6  线缆设计要求	5

4  工程施工要求	7

4.1  一般要求	7

4.2  线缆施工要求	7

4.3  设备施工要求	10

4.4  防雷接地	12

4.5  性能测试	12

5  工程验收要求	13

5.1  一般要求	13

5.2  测试验收要求	13

5.3  施工验收要求	13

5.4  验收文件要求	13

附录A  技术方案规划要求	15

附录B  设备接口及参数指标	17

附录C  光链路指标测算	18

附录D  分部分项工程划分	19

附录E  光分配网络安装工程质量过程控制	20

附录F  工程不同验收阶段内容描述	21

本标准用词说明	23

引用标准名录	24

条文说明	25

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and abbreviations	1

2.1  Terms	1

2.2  Abbreviations	2

3  Engineering design	3

3.1  General regulation	3

3.2  Planning requirements	3

3.3  Design requirements	4

3.4  Room requirements	4

3.5  Equipment requirements	4

3.6  Cable requirements	5

4  Engineering construction	7

4.1  General regulation	7

4.2  Cable laying	7

4.3  Equipment construction	10

4.4  Lightning protection and grounding	12

4.5  Capability testing	12

5  Engineering acceptance	13

5.1  General regulation	13

5.2  Acceptation test	13

5.3  Construction acceptance	13

5.4  Acceptance document	13

Appendix A Technical scheme planning requirements	13

Appendix B Equipment interface and parameter index	17

Appendix C Measurement of optical link index	18

Appendix D Division of divisional and subdivisional work	19

Appendix E Quality process control of optical distribution network installation project	20

Appendix F Content description of different acceptance stages of the project	21

Explanation of wording in this standards	23

List of quoted standards	24

Explantion of provisions	25

# 总则

为规范有线电视接入网工程设计、工程施工及工程验收，特制定本标准。本标准接入网技术限定为光纤到户（FTTH）接入技术。

本标准适用于有线电视接入网新建、改建和扩建工程。

工程建设应考虑原有接入网的特点，采用适用的光纤到户技术方案，分期分批进行。

有线电视接入网工程采用的设备器材应取得相关主管部门颁发的广播电视设备器材入网证书。

有线电视接入网工程设计应具有开放性、安全性、可扩展性和灵活性。

有线电视接入网工程应符合节能减排、环境保护要求，应加强既有基础网络资源的有效利用。

有线电视接入网工程设计、施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

# 术语和缩略语

## 2.1  术语

    - 有线电视接入网  cable television access network

由业务节点接口（SNI）和用户网络接口（UNI）之间的线路设备和传输设施组成，为有线电视业务提供所需传送承载能力。

    - 光纤到户  fiber to the home

有线电视网络或其他网络中，仅用光纤媒质连接接入网局端和家庭住宅终端的接入方式。

    - 网络安全  network security

防范有线电视接入网因遭受人为破坏、自然灾害而引起的设备与线路损坏，以提高网络的工作可靠性，同时保障网络中节目信号传输的完整性。

    - 万兆IP广播分发机  10Gbps IP broadcast distributor

万兆单向IP广播系统中的汇聚、分流与光发送的SDN设备，是进入光纤分配网络前的最末一级数据处理设备。可依据业务控制策略，实现各种IP业务流的分发功能，从而把相关IP业务码流分发至万兆IP广播业务通道中。

    - RF混合  radio frequency mixing

基于射频广播技术和PON技术的一种光纤到户技术方案，其广播通道采用射频广播技术，双向交互部分采用PON技术。

    - I-PON  all IP PON

基于万兆IP广播技术和PON技术的一种光纤到户技术方案，将万兆以太网技术应用于单向广播网，双向交互部分采用PON技术。

    - RFoG  radio frequency over glass

由ANSI/SCTE 174-2010所定义的一种技术方案，实现在一个全光纤构成的PON网络上，兼容HFC的所有信号传输，包括模拟电视、数字电视、互动电视、VoIP和DOCSIS信号等。

    - 分前端机房  sub-front-end room

有线电视网络中，负责在前端和接入分配网之间下行或者上传信息，并可以与网络中其他的分前端互通信息的基础设施。

    - 末端机房  terminal room

指在“光进铜退”背景下，位于有线电视接入层末级、具备信号分配或数据交换功能的房间。末端机房通常选用建筑物电信间或用作电信间的其他房间。

    - 进场验收  site acceptance

对进入施工现场的有线电视接入网设备、器材按照相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否作出确认。

    - 系统测试  system testing

对有线电视接入网系统的功能指标，或某一部分子功能系统的功能指标进行测量、检验和试验，以判断其是否达到预定标准。

    - 验收  acceptance

有线电视接入网工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与工程的有关单位共同对检验批、分项工程、分部工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否作出确认。

## 2.2  缩略语

2.2.1  BRAS—Broadband Remote Access Server  宽带远程接入服务器

2.2.2  CMTS—Cable Modem Terminal Systems  电缆调制解调器终端系统

2.2.3  FTTH—Fiber To The Home  光纤到户

2.2.4  IP—Internet Protocol  网际互联协议

2.2.5  IPv4—Internet Protocol Version 4  网际协议版本4

2.2.6  IPv6—Internet Protocol Version 6  网际协议版本6

2.2.7  I-PON—All IP PON  基于基带的全IP无源光网络

2.2.8  ODN—Optical Distribution Network  光分配网

2.2.9  OLT—Optical Line Terminal  光线路终端

2.2.10 ONU—Optical Network Unit  光网络单元

2.2.11 PON—Passive Optical Network  无源光网络

2.2.12 PSPV—Per Service Per VLAN  每业务每VLAN

2.2.13 PUPSPV—Per User Per Service Per VLAN  每用户每业务每VLAN

2.2.14 PUPV—Per User Per VLAN  每用户每VLAN

2.2.15 QoS—Quality Of Service  服务质量

2.2.16 RF—Radio Frequency  射频

2.2.17 RFoG—Radio Frequency Over Glass  光纤射频传输

2.2.18 SNI—Service Node Interface  业务节点接口

2.2.19 UNI—User Network Interface  用户网络接口

2.2.20 VLAN—Virtual Local Area Network  虚拟局域网

# 工程设计要求

## 一般要求

3.1.1  工程设计应委托给有设计资质的单位。

3.1.2  有线电视接入网工程设计应在本地有线电视接入网规划指导下进行，满足本地有线电视网络发展要求并节约建设投资。

3.1.3  光纤到户系统组成应符合现行行业标准《有线电视网络光纤到户系统技术规范第1部分：总体技术要求》GY/T 306.1的有关规定。

3.1.4  设计前，应完成网络规划、系统规划、ODN规划等内容。有线电视接入网工程设计内容主要包括系统设计、机房设计、设备设计和线缆设计等。系统安全防护应包括工程相关的设备、器材及基础设施的防护。

## 规划要求

3.2.1  光纤到户系统可采用RF混合、RFoG和I-PON三种技术方案，支持单纤和双纤两种承载方式。规划时应确定主要系统方案、承载方式和演进策略等，降低系统复杂性，便于设备采购和网络维护。

3.2.2  RF混合技术方案规划要求，见附录A。

3.2.3  RFoG技术方案规划要求，见附录A。

3.2.4  I-PON技术方案规划要求，见附录A。

3.2.5  接入网各层节点（分前端机房、末端机房、光缆交接箱、光缆分纤箱等节点）和ODN规划应考虑有线和无线、固定和移动融合发展需求，形成稳定的ODN架构，根据用户分布和业务场景部署光分路器。节点覆盖范围应按网格划分便于就近接入。

3.2.6  IP地址规划应符合下列要求：

1  IP地址应全网统一规划，按照自治原则将网络进行逻辑划分，可根据地域、设备分布及区域用户数量划分子网，地址分配应满足各类业务需要且具有连续性，静态和动态分配相结合。相同业务和功能应分配连续IP地址段，同一网络中不能出现相同的IP地址，在满足现有需求基础上预留一定地址空间；

2  合理规划IPv4和IPv6地址，支持双栈部署或隧道技术。

3.2.7  全网统一规划VLAN，通过VLAN实现对用户和业务的区分和识别。在满足现有需求的基础上保留一部分VLAN ID作为未来业务发展预留。可灵活选择PSPV、PUPV和PUPSPV等多种组合方式。

3.2.8  QoS规划，应根据业务QoS要求提供相应保障能力，实现端到端动态QoS，并满足相关规范要求。

3.2.9  应具备完善的用户认证机制，实现用户接入和计费。可根据业务特点选择业务终端的接入认证方式和计费系统，对所有收费应提供完备的计费信息记录和报表。

3.2.10 网管平台应高效、安全、可靠，实现对全网设备配置、故障、性能、安全等统一管理。

## 系统设计要求

### 3.3.1  1550nm系统应符合下列要求：

1  有线电视前端系统至1550nm系统的光功率指标应满足系统接收设备指标要求。1550nm光发射机的输出光功率应满足1550nm信源分配系统指标要求；

2  光放大器级联数不宜超过3级，末级光放大器数量应根据覆盖用户数和ODN架构进行测算，输出光功率指标应满足传输链路指标要求；

3  光发射机、光放大器应按N+1方式配置，光放大器输出光功率等级应尽量相同；

4  采用I-PON技术方案时，传输链路中光放大器的级联数不应超过2级。

### 3.3.2  PON系统应符合下列要求：

1  OLT设备应上联至本地城域网接入交换机或BRAS设备，OLT与上联设备对接时，对接设备接口类型和速率应保持一致；

2  PON口数量配置应满足覆盖区域内用户接入需求；

3  光模块选择应满足传输链路指标要求。

### 3.3.3  系统安全应符合下列要求：

1  安全防护包括防范人为破坏和自然灾害造成的危害；

2  系统的安全防护，参照现行国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070和现行行业标准《有线电视分配网络工程安全技术规范》GY5078有关要求进行设计。

## 机房设计要求

### 3.4.1  前端机房应符合《通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》YDT1821的有关规定。

### 3.4.2  分前端机房应符合《通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》YDT1821的有关规定。

### 3.4.3  末端机房应符合《通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》YDT1821的有关规定。

## 设备设计要求

### 3.5.1  设备配置应符合下列要求：

1  网络侧设备应包括1550nm光发射机、万兆IP广播分发机、光纤放大器、OLT等，用户侧设备应包括光接收机、I-PON光接收机、ONU、R-ONU等；

2  设备类型应优先选择高可靠性、高安全性、可升级的产品。考虑节省机房空间和能源以及便于扩容，宜选择高密度、低能耗的设备；

3  设备能力以满足近期需求为基础，兼顾远期业务发展的需要；

4  室外设备部署时设备和配套配件应设置在同一个室外机柜内；

5  根据机房空间和PON口数量，可选择机架式或大容量机框式OLT。OLT应配置两块主控板，两路电源模块,具备热备份切换功能；

6  采用RF混合技术方案时，1550nm接入系统中应采用外调制光发射机。采用RFoG技术方案时，1550nm接入系统中应采用直调制光发射机；

7  根据覆盖规模、链路长度和机房空间选择掺饵光纤放大器或掺镱铒光纤放大器；

8  1550nm接入系统设备宜采用CATV光通信平台，根据系统规划配置相应的功能模块，CATV光通信平台应支持双电源热备份、支持功能模块热插拔。

3.5.2  接口及参数指标应符合附录B相关要求。

### 3.5.3  设备安装应符合下列要求：

1  根据覆盖范围用户数、管线资源、光纤资源、光缆引接等综合因素选择安装机房，可将OLT下沉至末端机房；

2  城区可选择在一些重要的小区设置OLT节点，农村地区可将OLT下沉至乡镇机房或村委会，实现分区域有效覆盖。不具备以上条件时，可设置室外有源机柜；

3  OLT设备安装机柜应具有良好的通风散热条件；

4  光纤放大器应根据有线电视接入网规划情况，结合光纤放大器的覆盖距离和光线缆路资源情况综合考虑，可选择放置在分前端机房或末端机房。

### 3.5.4  设备供电应符合下列要求：

1  OLT设备宜采用直流-48V基础电源供电，输入电压允许变动范围应为-40V～-57V；

2  OLT设备安装在分前端机房时，引入电源宜采用三相五线制，电源负荷等级应为一级；

3  ONU设备宜就近引入交流220V市电，可根据需要配置后备供电系统。

## 线缆设计要求

### 3.6.1  ODN应符合下列要求：

1  ODN容量应根据PON系统支持最大分光路数、可传输距离、用户接入带宽需求等因素确定，光分路器容量应根据ODN规划进行配置；

2  配线及馈线光缆纤芯数应综合考虑，同一路由光缆不宜设置多根小芯数光缆；

3  光链路指标测算，见附录C。

### 3.6.2  光缆应符合下列要求：

1  光缆选型

- 光缆结构宜使用松套层绞式、中心管式，也可使用骨架式或其他更为优良的方式。光缆

线路宜采用无金属线对光缆。在雷害或强电危害严重地段可选用非金属构件光缆，在蚁害、鼠害严重地段可选用防蚁、防鼠光缆；

- 同一光缆内宜采用同一类型光纤。FTTH光纤宜采用符合《通信用单模光纤 第1部分:非色散位移单模光纤特性》GB/T9771.1的B1.1类单模光纤，也可采用《通信用单模光纤 第3部分:波长段扩展的非色散位移单模光纤特性》GB/T9771.3的B1.3类单模光纤。入户光纤宜采用《接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性》YD/T1954中要求的B6.a2类光纤。光缆选型还应符合《有线电视系统用室外光缆技术要求和测量方法》GY/T130、《接入网用室内外光缆》YD/T1770和《室内光缆 第4部分：多芯光缆》YD/T1258.4的有关规定。

2  光缆路由应符合《通信线路工程设计规范》GB51158、《宽带光纤接入工程技术标准》GB/T51380的有关规定；

3  光缆敷设应符合《有线电视网络工程施工与验收标准》GB/T51265、《通信线路工程设计规范》GB51158和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB5084的有关规定；

4  光缆接续及配纤应符合下列要求：

- 光缆接续应采用熔接方式，光纤接头衰减限值应符合《光线缆路性能测量方法 第2部分：光纤接头损耗》YD/T1588.2的相关规定；

- 光缆纤芯数应从用户端向上逐级推算。住宅用户和一般企业用户每户应配2芯光纤，有特殊要求用户可考虑提供纤芯冗余保护。

5  光纤活动连接器应符合下列要求：

- 光纤活动连接器的性能和指标应符合《光纤活动连接器可靠性要求及试验方法》YD/T2152的有关规定；

- 应减少光链路中光纤活动连接器的数量,同一光链路中光纤活动连接器型号应一致。双纤方式承载时，1550nm系统光链路应采用APC型光纤活动连接器，PON系统光链路宜采用PC型光纤活动连接器；单纤方式承载时，光链路应采用PC型光纤活动连接器。

### 3.6.3  光缆交接箱应符合下列要求：

1  光缆交接箱应根据使用要求选择合适的箱体材料、开门方式和跳纤方式，规格不宜过多，应具备光分路器安装和连接功能。优先选择免跳接光缆交接箱，可选择智能光缆交接箱；

2  光缆交接箱覆盖范围应符合ODN规划所确定的网格规模及覆盖范围，选址应安全可靠，便于施工及维护，并注意与周边环境协调统一。性能要求应符合《通信光缆交接箱》YD/T988的有关规定。

### 3.6.4  光缆分纤箱应符合下列要求：

1  光缆分纤箱应安装在建筑物的公共部位，安全可靠、便于维护；

2  光缆分纤箱应根据使用要求选择合适的安装方式和箱体材料，容量应满足使用要求,性能应符合现行行业标准《光缆分纤箱》YD/T2150的有关规定。

### 3.6.5  光分路器应符合下列要求：

1  光分路器应根据安装位置选择适宜的封装方式，端口配置应满足使用需要并适当预留；

2  光分路器宜选用全带宽、均匀分光的平面波导型光分路器，性能要求应符合现《平面光波导集成光路器件第1部分：基于平面光波导（PLC）的光功率分路器》YD/T2000.1的有关规定。

### 3.6.6  波分复用器/光分波器应符合波分复用器/光分波器应符合《波分复用(WDM)光纤传输系统工程设计规范》GB/T51152的有关规定。

# 工程施工要求

## 一般要求

4.1.1  工程施工应以施工图设计文件为依据。

4.1.2  工程的施工及监理应委托有资质的单位实施。

4.1.3  工程施工应具备下列条件：

1  设计文件和施工图纸齐全，并已会审批准；

2  施工人员应熟悉有关图纸并了解工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量标准等；

3  施工所需的设备、器材、辅材、仪器、机械等应能满足连续施工和阶段施工的要求；

4  施工区域内应能保证施工用电；

5  施工单位应提前勘察施工环境并与施工区域内的单位、物业和居民进行事前沟通和协调，文明安全施工。

4.1.4  施工单位应拟定工程施工流程。

4.1.5  工程施工前应检查以下内容：

1  使用道路及占用道路(包括横跨道路)的情况；

2  同杆架设的杆路及自立杆杆路的情况；

3  路由、预留管道及相关标示情况；

4  影响施工的各种障碍物情况。

4.1.6  工程施工前，设备、材料和部件应检查以下内容：

1  按照施工设备表和材料表对设备和材料进行分类和清点；

2  设备、材料的规格、型号及数量应符合设计文件的要求，且外观应无明显变形、破损和脱落现象；

3  有源设备应通电检查。

## 线缆施工要求

一般规定

1  线缆施工主要是光缆敷设；

2  线缆敷设施工前应检查以下内容：

- 建设单位应在工程实施前落实过桥、过河、穿堤、穿越公路、国道、省道、交越地下管线，以及修建简易管道项目的报建和审批手续；

- 线缆敷设施工应组织严密，设立专人指挥，合理调配施工人员；

- 施工人员应具备有效的通信联络手段；

- 施工人员应穿绝缘鞋、带绝缘手套，应用试电工具检查电力杆、人（手）孔内吊线钢绞线、线缆、包箍、支架和托架等导体部分，确认导体带电情况；

- 施工单位应在现场设置施工标志；人孔内作业时，井外应安排人员疏导交通，井口周围应放置警示标志；

- 施工单位应进行地下管道和人（手）孔内的通风，确认无有害气体后再下井作业。

3  线缆敷设应符合以下要求：

- 线缆敷设施工前应进行合理配盘，敷设顺序宜按出厂盘号顺序依次安排；

- 在符合设计文件的前提下，线缆敷设施工时的预留长度、曲率半径可参照《通信线路工程验收规范》GB51171相关规定；

- 线缆在各类管材中穿放后，管孔应封堵严实；

- 线缆敷设中应保证其外护层的完整性，并应避免扭转、打小圈和浪涌等现象发生；

- 线缆敷设完毕，应保证光纤或线缆良好，线缆端头应做密封防潮处理，不得浸水；

- 线缆敷设后应安装标志牌。架空线缆应在过街、跨越建筑物等位置安装警示标示牌，人（手）孔内线缆应在适当位置安装标示牌或标志。标志牌或标志应选择耐用、防水材料制作且书写清晰、准确。

管道线缆敷设应符合下列要求：

1  敷设管道线缆的孔位应符合设计要求；

2  敷设管道光缆之前必须清刷管孔；

3  在符合设计文件的前提下，其他管道线缆敷设要求可参照《通信线路工程验收规范》GB51171相关规定。

埋式线缆敷设应符合下列要求：

1  敷设直埋线缆的埋深应符合设计要求；

2  直埋线缆与其他建筑设施平行或交越时的最小距离应符合设计要求；

3  线缆采用直埋敷设方式时，应采用适于直埋的铠装线缆，埋深不得小于0.8m，紧靠线缆处用细土覆盖0.1m，上压一层砖石进行防护，寒冷地区应敷设于冻土层以下；直埋线缆跨越道路、河流时应采用管道方式敷设；

4  直埋线缆线路应避免敷设在潜在建筑道路、房屋和挖掘取土的地点，且不宜敷设在地下水位较高或长期积水的地点；

5  在符合设计文件的前提下，其他直埋线缆敷设要求可参照《通信线路工程验收规范》GB51171相关规定。

架空线缆敷设应符合下列要求：

1  架空作业须注意高空作业安全保护工作；

2  应根据设计要求选用线缆的挂钩程式；

3  施工前施工单位应根据设计文件和施工图图纸进行路由复核；

4  检查确认后挖掘电杆洞和拉线洞。电杆洞和拉线洞的洞型和深度应检查合格后方可安装电杆和拉线。架空线缆的吊线、拉线、吊线垂度和架线高度应检查合格后才能安装线缆和设备；

5  电杆安装应垂直、牢固，杆距、高度应符合设计文件的要求；

6  吊线规格应与线缆外径和重量相适应，两根电杆之间的吊线不应有接头。在新电杆上布放和收紧吊线时，要防止电杆倾斜和倒杆；在已有杆路上加挂吊线时，应防止吊线上弹；

7  架空线缆与树木等易刮蹭物交越时应在交越处的线缆外部安装护套管。此外，架空线缆与电力线交越时，吊线和线缆都应加装绝缘保护套，且保护套管长度长出交越区域两端不应小于1m；

8  架空线缆敷设经过电力变压器时，应另立电杆绕行通过变压器区域；

9  在符合设计文件的前提下，其他架空线缆敷设要求可参照《通信线路工程验收规范》GB51171相关规定。

墙壁线缆敷设应满足以下要求：

1  墙壁线缆敷设不宜在墙壁上敷设铠装或油麻线缆，离地面高度应符合设计要求，跨越街坊、院内通路等应采用钢绞线吊挂。墙壁线缆与其它管线的最小间距应符合设计要求。水平敷设的吊线在墙壁上的终端固定、中间支撑应符合设计要求；

2  在进出竖井的出入口和穿越墙体、楼板及防火分区的孔洞处应采用防火封堵材料封堵；

3  线缆在墙体转角处应使用护套管保护；

4  应避开用户日常生活设施(门窗、门窗防护网、阳台和突出装饰物等)；

5  余缆应盘好捆扎牢靠，并牢固固定在吊线上；

6  楼外墙壁上宜采用L型支架挂放线缆，楼间宜用U型支架挂放；

7  在符合设计文件的前提下，其他墙壁线缆敷设要求可参照《通信线路工程验收规范》GB51171相关规定。

楼道线缆敷设应符合下列规定：

1  线缆在楼道中敷设一般采取在线槽和暗管敷设两种，应符合下列规定：

- 预埋线槽和暗管的规格型号应符合设计文件的要求；

- 预埋线槽和暗管两端宜用标志表示出编号等内容；

- 预埋线槽宜采用金属线槽，预埋或密封线槽的截面利用率应为30%～50%；

- 敷设暗管宜采用钢管或阻燃聚氯乙烯硬质管。布放4芯以上线缆时，直线管道的管径利用率应为50%～60%，弯管道应为40%～50%。暗管布放4芯及以下线缆时，管道的截面利用率应为25%～30%。

2  在线槽中敷设线缆应符合下列规定：

- 密封线槽内线缆布放应顺直，尽量不交叉，在线缆进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。不宜与电力电缆交越，若无法满足时，必须采取相应的保护措施；

- 在水平、垂直线槽中敷设线缆时，应对线缆进行绑扎。垂直布放时绑扎间距不宜大于1.5m，间距应均匀，不宜绑扎过紧或是线缆收到挤压；水平布放时绑扎间距在5m～10m；

- 线缆敷设不允许超过最大的线缆拉伸力和压扁力，线缆外护层不应有明显损伤。

3  线缆不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中；不应布放在强电竖井中。

入户线缆敷设应符合下列规定：

1  户内线缆敷设与户内电源线的安装间距不应小于0.3m，且不能将两者同线槽、同出线盒及同设备箱安装；

2  暗管敷设方式应将线缆预埋管孔引至室内用户端；

3  明线敷设方式入户后，应在墙上用线卡固定线缆，线卡应分布均匀，卡间水平距离不应大于0.3m，垂直距离不应大于0.4m。

线缆接续应符合下列规定：

1  接头盒的型号、规格、程式应符合设计要求；

2  在符合设计文件的前提下，线缆接续要求可参照《通信线路工程验收规范》GB51171相关规定。

在符合设计文件的前提下，线缆成端要求可参照《通信线路工程验收规范》GB51171相关规定。

## 设备施工要求

交换机/OLT/光放大器安装应符合下列规定：

1  设备安装前，应确定机房的温湿度、洁净度、电源容量、电气安全等基础设施条件满足设备安装要求。应确定安装机柜（架）具备足够的空间，足够牢固，足以承担设备及线缆的重量；

2  设备安装前应开箱检查，确定设备及附件与装箱单相符，还应确定设备的型号规格以及板卡、模块、线缆及相关材料数量符合设计要求；

3  设备安装应符合下列规定：

- 总体上应符合产品安装手册要求；

- 设备应安装端正、牢固；

- 板卡和端口配置、安装方式和安装位置应符合设计要求；

- 线缆连接准确、绑扎美观，不同的线缆在机柜中应分开走线、绑扎，电力线与信号线的间距应不小于30mm；

- 线缆在机房内的敷设方式应符合设计要求；

- 端口、板卡、线缆标识清晰、无误；

- 设备上下应留有足够的散热空间；

- 设备接地需符合设计要求；

- 系统调测前应首先完成设备单机测试，测试结果应符合产品手册要求；

- 单机测试完成后应进行系统测试，测试结果应符合设计要求。

ONU的安装应符合下列规定：

1  ONU设备的安装位置，设备连接线缆的终端位置应符合设计要求；

2  设备安装应端正牢固。各类螺栓应紧固，同类螺丝露出螺母的长度应一致；

3  防雷接地线的型号规格、数量、安装位置应符合设计要求；

4  浪涌保护器的型号及数量应符合设计要求，安装连接牢固；

5  设备连接端子应标识清晰、准确；

6  设备标识应符合设计或业务经营者要求，标识应统一、清晰、准确。

网管设备的安装应符合下列规定：

1  设备的型号、数量、安装位置和软件的版本号应符合设计要求；

2  网管主机的安装应端正牢固；

3  操作终端、显示器等应摆放平稳、整齐。

ODF架的安装应符合下列规定：

1  安装位置、机面朝向应符合设计要求；

2  安装垂直偏差应不大于机架高度的1‰；

3  相邻机架应紧密靠拢，机架间隙应小于3mm；列内机面平齐，无明显凹凸；

4  光纤连接线的敷设应符合以下要求：

- 光纤连接线的型号规格应符合设计要求，余长不宜超过1m；

- 布放应整齐，架内与架间应分别走线；

- 静态曲率半径应不小于30mm。

5  ODF架防雷接地应符合以下要求：

- ODF架外壳设备保护地应采用16mm2以上的多股铜电线接到机房设备专用地排；

- 光缆的加强芯与金属屏蔽层的接地线先汇接到ODF架内专用防雷地排后，再采用16mm2以上的多股铜电线接到机房ODF专用地排；

- 机房ODF专用地排与机房设备专用地排必须分开，最后才汇接到机房总地排。

光分路器的安装应符合下列规定：

1  光分路器的型号规格、安装方式和安装位置应符合设计要求；

2  光分路箱的安装应符合以下要求：

- 安装端正、牢固；

- 箱体无损伤；

- 门的开启与闭合灵活；

- 箱体标识清晰、无误；

- 箱体接地需符合设计要求；

- 尾纤型光分路器尾纤的盘留应整齐、有序，盘留的尾纤应便于取出。

3  光纤连接线和光分路器引出纤的曲率半径应大于30mm；

4  光分路器中未使用的适配器或连接器插头应盖上防尘帽；

5  对光分路器、合路端口和支路端口应分别进行标识。标识应符合建设方要求，标识应统一、清楚、明确，位置适当；

6  熔配一体化光分路器合路侧引出纤与线路光缆光纤的接续方式应符合设计要求。

光纤活动连接器的安装应符合现行行业标准《光纤活动连接器》YD/T1272系列相关规定。

光缆交接箱的安装应符合下列规定：

1  落地式光缆交接箱安装前提：地理条件安全平整、环境相对稳定；有建手孔和交接箱基座的条件并与管道人孔距离较近便于沟通；接入交接箱的馈线光缆和配线光缆为管道式或直埋式；

2  架空式光缆交接箱安装前提：接入交接箱的配线光缆为架空方式；郊区、工矿区、社区等建筑物稀少的地区；不具备安装落地式交接箱的条件；

3  光缆交接箱安装前应检查防水、降温措施，核对进出线缆的接口，合理安排来线方向和进线位置；

4  落地式光缆交接箱应采用混凝土底座，底座与人(手)孔间应采用管道连通，不得采用通道连通。底座与管道、箱体间应有密封防潮措施；

5  架空式光缆交接箱应安装在H型电杆上，且加装工作平台；

6  交接箱安装的紧固件应牢固可靠；

7  光缆交接箱内的光缆成端要求如下：

- 光缆成端施工前应根据设计文件合理安排光缆各束管在ODF配线单元的位置以及尾纤在熔纤盘的位置；

- 根据光纤熔接关系设计表（图）正确安排尾纤位置，合理安排光纤熔接顺序；

- 熔纤盘内余纤盘绕的曲率半径不应小于30mm，盘绕方向应一致；

- 光纤接续过程中，应实时进行熔接衰减测试，熔接衰减测试值应符合设计文件的要求。

光缆分纤箱的安装应符合下列规定：

1  安装前应核对安装位置、产品规格，按照设备安装说明书正确安装；

2  采用架空和沿墙吊线安装时，应使用固定配件在吊线上固定牢固；

3  采用壁挂安装时，应使用固定配件在箱体内固定牢固。

用户接入箱的安装应符合下列规定：

1  用户智能终端盒的型号规格、安装位置、安装方式应符合设计要求；

2  内嵌安装时，盒体与墙体的缝隙应抹平，盒体的正端面应与墙壁平齐；

3  壁挂安装时，盒体应固定牢固；

4  用户智能终端盒内各部件应连接牢固；盒体的接线孔应与外部引接管对齐，不得错位；

5  用户智能终端盒的标识应符合建设方要求，标识应统一、清楚、明确，位置适当。

光纤插座盒的安装应符合下列规定：

1  光纤插座盒的型号、安装位置和高度应符合设计要求；

2  暗装时，光纤插座盒与墙体的缝隙应抹平，面板应与墙面齐平；

3  明装时，盒体应端正、牢固；

4  盒内各部件应连接牢固。

## 防雷接地

4.4.1  防雷措施及防雷接地应符合设计要求。

4.4.2  有线电视接入网防雷接地应建立在联合接地、均压等电位、分区保护的基础上，并应根据电磁兼容原理，按防雷区划分原则，对防雷器的安装位置进行合理规划。

4.4.3  有线电视接入网雷击风险评估应以现场调查资料、局址地理环境、年雷暴日分布及机房类型为依据。

4.4.4  有线电视接入网所选防雷器应符合工业与信息化部通信防雷产品的技术要求，并经国家认可的第三方检测部门测试合格。

4.4.5  在符合设计文件的前提下，防雷接地应符合《通信线路工程设计规范》GB51158、《通信线路工程验收规范》GB51171及其他现行有关标准的规定。

## 性能测试

4.5.1  平均发送光功率、光接收灵敏度、过载参数应符合设计要求。

4.5.2  性能测试的各项测试结果应有详细记录，测试记录应作为竣工文档资料的一部分。

4.5.3  在符合设计文件的前提下，性能测试要求应符合《宽带光纤接入工程技术标准》GB/T51380及其他现行有关标准的规定。

# 工程验收要求

## 一般要求

5.1.1  新建、改建和扩建的有线电视接入网，在投入运行前应进行验收。

5.1.2  参加工程验收的各方人员应具备相应的资格和要求。

5.1.3  有线电视接入网工程验收应划分为单位工程、分部工程和分项工程。有线电视接入网工程可划定为一个单位工程，工程规模较大时可划分为若干个子单位工程。分部工程应按线缆敷设和设备安装等专业划分。较大的分部工程可划分为若干个子分部工程。分部分项工程划分应符合各专业施工质量验收规范的规定，可参照附录D进行划分。

5.1.4  验收应按分项工程、分部工程、单位工程依次进行。验收工作组织和验收工作实施可参照现行国家标准《有线电视网络工程施工与验收标准》GB/T51265的规定。

## 测试验收要求

5.2.1  按照系统设计指标进行测试，单个有源设备的指标需满足设备运行指标及整个系统的设计指标，以终验测试结果为准，部分初验、试运行测试指标可以保留，作为终验结果。

5.2.2  设备基本功能测试：

1  启动及上电加载完成后应状态正常；

2  掉电重启后业务应能快速恢复；

3  告警功能应符合要求。

5.2.3  ODN指标测试，ODN各段光纤衰减和光纤链路全程衰减应符合设计要求。

5.2.4  系统整体各业务均良好支持并连通正常。

5.2.5  以太网或IP类业务上下行吞吐量、传输时延、丢包率等应符合设计要求。

## 施工验收要求

5.3.1  线缆敷设验收和设备安装验收应符合本标准设计、施工要求及相应标准规范要求。

5.3.5  防雷与接地要求应符合现行行业标准《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》YD5098中的有关要求。

5.3.6  光分配网络安装工程质量过程控制，见附录E。

## 验收文件要求

5.4.1  竣工文件应包括以下内容：

1  工程说明；

2  施工单位（厂家）资质文件；

3  工程竣工图纸；

4  开工报告；

5  项目工程量总表；

6  设备、器材使用明细表；

7  随工验收记录（含签证记录及照片等资料）；

8  隐蔽工程验收记录和签证；

9  系统指标测试记录；

10 重大工程质量事故报告；

11 工程设计变更单；

12 停（复）工报告；

13 监理报告（含监理通知单等）；

14 工程洽商记录。

5.4.2  工程竣工技术文件应采用电子文档和纸质文档，内容应真实、准确，并与工程实际相符合。应符合《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T117的相关规定。

5.4.3  有线电视接入网工程质量验收记录及工程验收表，可参照《有线电视网络工程施工与验收标准》GB/T51265中的附录C内容。

5.4.4  工程不同验收阶段内容描述，见附录F。

## 附录A  技术方案规划要求

A.0.1  RF混合技术方案规划应符合以下要求：

1  应包含有线电视1550nm接入系统和PON系统规划，应确定单纤或双纤部署模式；

2  1550nm接入系统应上联城域有线电视传输系统，PON系统应上联城域数据网系统；

3  PON新建系统应对EPON、10G-EPON、GPON、XG-PON等做选型论证，根据技术发展趋势选择成熟、先进并与业务需求经济适配的系统，改扩建系统应考虑保护现有投资；

4  根据光分配方式，确定设备传输指标和系统最大传输距离，确定光放大器、光分路器、OLT、光接收机/模块和ONU等主要性能参数；

5  测算系统合理接入用户数，可按下式计算：

（A-1）

式中：——表示对所有业务求和，业务i所需带宽应考虑冗余。

6  根据ODN组网方案和光链路保护方式确定末级光放大器和PON模块数量，根据光放大器数量确定1550nm接入系统分配方案并考虑配置冗余端口；

7  1550nm接入系统的光放大器和OLT宜部署在具备基础设施条件的机房内。光接收机和ONU宜部署在用户多媒体箱内或户内桌面。

A.0.2  RFoG混合技术方案规划应符合以下要求：

1  应包含下行1550nm系统和上行1310nm/1610nm系统规划，确定单纤或双纤部署模式；

2  下行1550nm系统应上联城域有线电视传输系统，上行1310nm/1610nm系统上联CMTS头端系统上行光接收机；

3  根据光分配方式，确定设备传输指标和系统最大传输距离，确定1550nm光发射机、光切换器、光分路器、光放大器、光接收机和R-ONU等主要性能参数；

4  测算系统合理接入用户数，可按下式计算：

（A-2）

（A-3）

式中：——表示对所有业务求和，业务i所需带宽应考虑冗余。

系统合理接入用户数，取点播用户数和数据用户数的最小值。

5  根据ODN组网方案和光链路保护方式确定末级光放大器和上行光接收机数量，根据光放大器数量确定1550nm接入系统分配方案并考虑配置冗余端口；

6  下行1550nm系统设备和上行光接收机宜部署在具备基础设施条件的机房内，光接收机和ONU宜部署在用户多媒体箱内或户内桌面。

A.0.3  I-PON技术方案规划应符合以下要求：

1  应包含万兆单向IP广播系统和PON系统，确定单纤或双纤部署模式；

2  万兆单向IP广播系统上联城域有线电视传输系统，PON系统上联城域数据网；

3  PON新建系统应对EPON、10G-EPON、GPON、XG-PON等做选型论证，根据技术发展趋势选择成熟、先进并与业务需求经济适配的系统，改扩建系统应考虑保护现有投资；

4  根据光分配方式，确定设备传输指标和系统最大传输距离，确定万兆IP广播分发机、光分路器、光放大器、OLT、IP广播接收机/模块和ONU等主要性能参数；

5  测算系统合理接入用户数，可按公式（A-1）计算；

6  根据ODN组网方案和光链路保护方式确定末级光放大器和PON模块数量，根据光放大器数量确定1550nm接入系统分配方案并考虑配置冗余端口；

7  万兆单向IP广播系统设备和OLT宜部署在具备基础设施条件的机房内。

## 附录B  设备接口及参数指标

B.0.1  SNI和UNI要求应符合现行国家标准《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200的有关规定。

B.0.2  EPON设备参数指标应符合现行行业标准《接入网技术要求—基于以太网方式的无源光网络（EPON）》YD/T1475的有关规定。

B.0.3  GPON设备参数指标应符合现行行业标准《接入网技术要求—吉比特的无源光网络（GPON）》YD/T1949.1的有关规定。

B.0.4  10G-EPON设备参数指标应符合现行行业标准《接入网技术要求10Gbit/s以太网无源光网络（10G-EPON）》YD/T22741的有关规定。

B.0.5  XG-PON设备参数指标应符合现行行业标准《接入网技术要求10Gbit/s无源光网络（XG-PON）》YD/T2402的有关规定。

B.0.6  CATV光接收机设备参数指标应符合现行行业标准《有线电视网络光纤到户系统技术规范第1部分：总体技术要求》GY/T306.1的有关规定。

B.0.7  万兆IP广播分发机设备参数指标应符合现行行业标准《有线电视网络光纤到户万兆单向IP广播系统技术规范》GY/T327的相关规定。

B.0.8  I-PON光接收机设备参数指标应符合现行行业标准《有线电视网络光纤到户系统技术规范》GY/T306.1附录的有关规定。

B.0.9  R-ONU设备参数指标应符合现行行业标准《有线电视网络光纤到户系统技术规范》GY/T306.1附录的有关规定。

## 附录C  光链路指标测算

C.0.1  光链路指标应满足系统设计的要求。

C.0.2  ODN光通道衰减核算公式。

光通道损耗＝L×a＋n1×b＋n2×c＋n3×d＋e＋f（dB）

a表示光纤每公里平均损耗（dB/km），L为光纤总长度（km）。工程中使用的光纤跳线，尾纤等，一般长度较短，可以忽略。

b表示光纤熔接点损耗（dB），n1表示熔接点的数目。

c表示光纤机械接续点损耗（dB），n2表示机械接续点的数目。

d表示连接器损耗（dB），n3表示连接器的数目。

e表示光分路器损耗（dB），这里只考虑一级分光。如果是二级分光，则要分别考虑二个光分路器造成的损耗。

f表示工程余量，一般取1～3dB。

## 附录D  分部分项工程划分

表D.0.1  分部分项工程划分表

| 序号 | 分部工程 | 分项工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空线缆敷设工程 | (1)杆路安装 |  |
|  |  | (2)线缆敷设 |  |
|  |  | (3)线缆引上（包含地下部分）敷设 |  |
|  |  | (4)避雷线安装 |  |
|  |  | (5)接地线安装 |  |
|  |  | (6)预留光缆盘放及固定 |  |
| 2 | 管道线缆敷设工程 | (1)子管敷设 |  |
|  |  | (2)线缆布放 |  |
|  |  | (3)人孔内线缆安装固定 |  |
|  |  | (4)预留光缆盘放及固定 |  |
| 3 | 室外线缆敷设工程 | (1)拉线和支撑桩安装 |  |
|  |  | (2)线缆敷设 |  |
|  |  | (3)线缆引上（包含地下部分）敷设 |  |
|  |  | (4)接地线安装 |  |
|  |  | (5)预留光缆盘放及固定 |  |
| 4 | 设备安装工程 | (1)OLT设备安装 |  |
|  |  | (2)ONU设备安装 |  |
|  |  | (3)网管设备安装 |  |
|  |  | (4)机柜安装 |  |
|  |  | (5)ODF架安装 |  |
|  |  | (6)光分路器安装 |  |
|  |  | (7)光缆交接箱安装 |  |
|  |  | (8)光缆分纤箱安装 |  |
|  |  | (9)光缆终端盒安装 |  |
|  |  | (10)光纤插座盒安装 |  |
|  |  | (11)接头盒安装 |  |
|  |  | (12)光放大器安装 |  |
|  |  | (13)供电器安装 |  |
|  |  | (14)光发射机安装 |  |
|  |  | (15)光接收机安装 |  |
|  |  | (16）万兆IP广播分发机安装 |  |

## 附录E  光分配网络安装工程质量过程控制

表E.0.1  光分配网络安装工程质量过程控制表

| 序号 | 验收项 | 检验内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OLT设备 | 安装位置及安装加固 |
|  |  | 线缆布放、端接 |
|  |  | 设备加电、调测 |
| 2 | ONU设备 | 安装位置及安装加固 |
|  |  | 线缆布放及安装 |
|  |  | 防雷装置及防雷接地处理 |
| 3 | 网管设备 | 线缆布放安装和防雷接地处理 |
| 4 | 机柜 | 安装位置及安装加固 |
|  |  | 基座及地线制作 |
|  |  | 接地线安装、接地电阻 |
| 5 | ODF架安装 | 机架、单元框、光纤终端单元安装 |
|  |  | 光纤槽道、滑梯安装 |
|  |  | 防雷接地线布放安装 |
|  |  | 光纤连接线布放安装 |
| 6 | 光分路器安装 | 型号规格、安装方式和安装位置 |
|  |  | 尾纤或者跳线布放及端口保护 |
| 7 | 光缆交接箱安装 | 机柜、单元框、光纤终端单元安装 |
|  |  | 防雷接地安装及接地线布放 |
|  |  | 光纤连接线布放安装 |
| 8 | 光缆分纤箱安装 | 型号、安装位置与安装加固 |
|  |  | 防雷接地处理 |
| 9 | 光缆终端盒安装 | 型号、安装位置与安装加固 |
|  |  | 防雷接地处理 |
| 10 | 光纤插座盒安装 | 型号、安装位置与安装加固 |
| 11 | 光缆敷设 | 路由复测、光缆布放 |
|  |  | 与其它设施间距 |
|  |  | 光缆保护措施 |
|  |  | 防水防火与接地处理措施 |
|  |  | 接头盒位置及深度 |
|  |  | 沟深沟底处理、立杆洞深、挂高 |
| 12 | 光缆成端与接续 | 光纤接续与余纤盘放处理 |
|  |  | 防雷接地处理 |

## 附录F  工程不同验收阶段内容描述

表F.0.1  工程不同验收阶段内容描述表

| 验收阶段 | 描述 | 参与单位 | 文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1随工验收 | 对工程的隐蔽部分或关键环节边施工、边进行验收、边签字确认，并拍照片留存。 | 1建设单位 2施工单位 3监理单位 | 随工验收报告 （含签证记录及照片等资料） |
| 2初验 | 施工单位施工完毕,自检完成，经工程监理单位预检合格后，由建设单位组织设计、施工、监理、维护单位参加初验。初验工作包括项目工程量核定、工艺质量检测、信号指标测试,应100%现场检查,还应包括施工费核定、物资材料核定、财务在建工程会计核算等工作。施工单位负责编制竣工文件，建设单位配合和检查。 | 1建设单位 2设计单位 3施工单位 4监理单位 5维护单位 | 一、申报时提供竣工文件： 1工程说明 2施工单位（厂家）资质文件 3工程竣工图纸 4开工报告 5 项目工程量总表 6设备、器材使用明细表 7随工验收记录（含签证记录及照片等资料） 8隐蔽工程验收记录和签证 9系统指标测试记录 10重大工程质量事故报告 11工程设计变更单 12停（复）工报告 13监理报告（含监理通知单等） 14工程洽商记录 二、项目初验报告： 1初验合格单 2初验工程量检查记录表 3初验工艺质量检查记录表 4初验指标测试表 5整改通知单 |
| 3试运行 | 工程初验合格后可投入试运行，试运行期一般为三个月，由建设单位组织。试运行期内应开通部分业务，以检验系统功能，对初验中遗留问题进行整改，试运行期间如果出现重大故障，试运行期要从处理完故障之日起重新计算。 | 1建设单位 2施工单位 3维护单位 | 试运行报告 |

| 续表 F.0.1 |
| --- |
| 验收阶段 | 描述 | 参与单位 | 文档 |
| 4终验 | 在初验合格，工程试运行结束，且工程遗留问题解决后，由建设单位或上级单位组织验收组对工程进行终验。终验工作内容包括：项目工程量核定、工艺质量、技术指标、工程物资、财务核算等。终验应现场抽测工程量、工艺质量、技术指标等，根据项目不同抽测比例应不少于10%。终验应对工程设计、施工、监理以及相关管理部门的工作给出综合评测报告。终验通过后应发验收证书。 | 建设单位或上级单位组织验收组 | 一、申报时提供 1竣工文件 2项目初验报告 3试运行报告 二、结束时形成终验文件： 1项目终验质量合格报告 2现场抽测工程量记录表 3现场抽测工艺质量记录表 4现场抽测技术指标的记录表 5整改报告（含整改通知单） 6验收证书 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《光线缆路性能测量方法 第2部分：光纤接头损耗》YD/T1588.2

2  《接入网技术要求—基于以太网方式的无源光网络（EPON）》YD/T1475

3  《有线电视分配网络工程安全技术规范》GY5078

4  《通信用单模光纤 第1部分:非色散位移单模光纤特性》GB/T9771.1

5  《通信用单模光纤 第3部分:波长段扩展的非色散位移单模光纤特性》GB/T9771.3

6  《接入网用室内外光缆》YD/T1770

7  《接入网技术要求—吉比特的无源光网络（GPON）》YD/T1949.1

8  《光纤活动连接器可靠性要求及试验方法》YD/T2152

9  《光缆分纤箱》YD/T2150

10 《有线电视系统用室外光缆技术要求和测量方法》GY/T130

11 《接入网技术要求10Gbit/s以太网无源光网络（10G-EPON）》YD/T2274

12 《接入网技术要求10Gbit/s无源光网络（XG-PON）》YD/T2402

13 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB5084

14 《接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性》YD/T1954

15 《平面光波导集成光路器件第1部分：基于平面光波导（PLC）的光功率分路器》YD/T2000.1

16 《通信线路工程设计规范》GB51158

17 《波分复用(WDM)光纤传输系统工程设计规范》GB/T51152

18 《通信线路工程验收规范》GB51171

19 《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T117

20 《有线电视网络光纤到户系统技术规范第1部分：总体技术要求》GY/T306.1

21 《有线电视网络光纤到户系统技术规范》GY/T306.1

22 《通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》YDT1821

23 《有线电视网络工程施工与验收标准》GB/T51265

24 《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200

25 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070

26 《室内光缆 第4部分：多芯光缆》YD/T1258.4

27 《宽带光纤接入工程技术标准》GB/T51380

28 《有线电视网络光纤到户万兆单向IP广播系统技术规范》GY/T327

28 《通信光缆交接箱》YD/T988

30 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》YD5098

中华人民共和国广播和网络视听电视工程建设行业标准

有线电视接入网工程技术标准

条文说明

目  次

1  总　则	29

3  工程设计要求	29

3.1  一般规定	29

3.2  规划要求	29

3.4  机房设计要求	29

3.6  线缆设计要求	29

4  工程施工要求	29

4.1  一般规定	28

4.2  线缆施工要求	28

5  工程验收要求	28

5.1  一般要求	28

# 1  总则

1.0.1  除了光纤到户接入技术，有线电视其它接入网技术不在本标准范围内。

1.0.4  选择光纤到户技术方案，应充分考虑现有网络特点，最大限度利用既有资源。

1.0.5  如有线电视接入网设备无法办理入网证书，应提供符合有线电视接入网性能要求的第三方检测报告。

# 3  工程设计要求

## 3.1  一般规定

3.1.4  接入网工程建设投资较大，设计前应进行充分规划。

## 3.2  规划要求

3.2.1  光纤到户的技术方案都有一定的适用范围，应因地制宜地选择。

3.2.5  接入网各层节点和ODN规划既要立足有线网络需求，又要兼顾未来无线移动网络需求。

采用网格划分便于切实掌握属地需求。网格化管理，指按照一定的规则将管理对象划分为不同的网格单元，使得各网格内的资源更易管理，同时协调和整合各网格之间的资源，提高系统运行的效率，保障系统利益整体最大化。

## 3.4  机房设计要求

3.4.2  分前端机房的噪音较大时，应进行降噪处理；降噪处理后，宜委托具有相应资质的环评单位进行评价。

覆盖用户较多的分前端机房应达到一级保障要求，普通分前端机房应满足二级保障要求。

3.4.3  当利用其他房屋作为末端机房时，房屋的承重、消防、供电、高度、面积等指标需符合设计要求。

## 3.6  线缆设计要求

3.6.2  光缆接续采用熔接方式可减少光纤链路的衰减，同时减少因施工带来的故障点。

# 4  工程施工要求

## 4.1  一般规定

4.1.3	图纸会审是指施工各参建单位（建设单位、监理单位、施工单位）在收到设计单位施工图设计文件后，对施工图进行全面细致的熟悉和审查，指出其中的问题和不合理情况，并提交设计单位进行处理的活动。建设单位有责任向施工单位提供施工现场及毗邻区域详细的地下设施资料，包括供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，还应提供当地气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。

## 4.2  线缆施工要求

4.2.1  缆线工程施工，应严格执行规划报批程序，避免出现工程事故。

4.2.3  光缆埋深直接影响光缆的安全和寿命，会影响光传输系统的正常运行，应严格按设计要求执行。

# 5  工程验收要求

## 5.1  一般要求

5.1.4  接入网工程验收包括随工验收和竣工验收两部分，施工过程的验收主要指检验批、分项、分部工程的验收，竣工验收的主要对象是单位工程。